## Slide 1: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
Wafiul Asnawi
KB15017
SOAL
PREVENTIVE MAINTENANCE
PC 400 - 8

## Slide 2: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
I. MULTIPLE CHOICE

## Slide 3: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
1. Yang tidak termasuk tujuan dilakukannya kegiatan maintenance adalah ...
High Availability c. Best Performance
High Class d. Reliable Repair Cost

## Slide 4: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
2. Suatu usaha untuk mencegah timbulnya kerusakan yang dilakukan secara kontinyu dengan pelaksanaan yang telah tertentu berdasar hour meter adalah ...
Periodic Service
Condition Based Maintenance
Periodic Inspection
Breakdown Maintenance

## Slide 5: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
3. Suatu yang dipergunakan untuk mencatat hasil operasi dari tiap-tiap machine dalam satu hari operasi disebut….
a. Check sheet c. Daily check sheet
b. P2H sheet d. Monitoring sheet

## Slide 6: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
4. Perawatan yang dilakukan setelah unit betul-betul rusak adalah ...
Periodic Service
Condition Based Maintenance
Periodic Inspection
Breakdown Maintenance

## Slide 7: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
5. Jenis perawatan yang tidak termasuk dalam condition based maintenance adalah ...
PPU
PPM
PAP
Engine overhaul

## Slide 8: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
6. Bath curve adalah kurva yang menjelaskan perbandingan antara………
Biaya operasi dengan hour meter unit
Biaya operasi dengan biaya maintenance
Life time unit dengan biaya maintenance
Hour meter unit dengan biaya operasional

## Slide 9: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
7. Viscosity adalah ...
Kemampuan suatu fluida untuk dapat mencair yang dipengaruhi oleh tingkat kekentalan pada temperatur tertentu.
Kemampuan suatu fluida untuk dapat meleleh yang dipengaruhi oleh tingkat kekentalan pada temperatur tertentu.
Kemampuan suatu fluida untuk dapat menguap yang dipengaruhi oleh tingkat kekentalan pada temperatur tertentu.
Kemampuan suatu fluida untuk dapat mengalir yang dipengaruhi oleh tingkat kekentalan pada temperatur tertentu.

## Slide 10: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
8. Temperature terendah di mana uap fuel akan menyala bila ada api yang bekerja pada kondisi yang ditetapkan disebut ...
Boiling point.
Pour point.
Flash point.
Cloud point.

## Slide 11: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
9. Temperature terendah dimana fuel tepat berhenti mengalir disebut ...
Boiling point.
Pour point.
Flash point.
Cloud point.

## Slide 12: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
10. Kategori kualitas oli pelumas untuk engine diesel adalah ...
A series
S series
C series
B series

## Slide 13: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
11. Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai angka TBN pada oli kecuali…..
TBN adalah nilai kandungan sifat basa pada oli.
Semakin tinggi nilai TAN maka nilai TBN akan semakin rendah.
Satuan dari nilai TBN adalah mg KOH/cm3.
Semakin lama usia pakai oli maka nilai TBN akan semakin turun.

## Slide 14: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
12. Di bawah ini yang bukan merupakan satuan kategori kekerasan (hardness) air adalah...
American hardness.
German hardness.
French hardness.
British hardness.

## Slide 15: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
13. Grease terbentuk dari campuran 3 unsur, kecuali ...
Base oil.
Pengental.
Lithium.
Additive.

## Slide 16: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
14. Load carrying capacity adalah spesifikasi pada grease yang berarti…..
Menunjukkan kekerasan relatif dari suatu grease.
Menyatakan tekstur dari grease.
Titik temperatur terendah dimana pelumas mulai keluar dari grease.
Kemampuan grease untuk menghadapi beban.

## Slide 17: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
15. Zat additive pada oli yang berfungsi melarutkan jelaga pada temperatur tinggi ...
Detergent
Anti wear
VI improver
Dispersant

## Slide 18: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
16. Jumlah track roller pada PC 400 - 8 pada masing-masing sisi adalah….
a. 7 buah c. 9 buah
b. 8 buah d. 6 buah

## Slide 19: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
17. Model engine pada PC 400 – 8 adalah….
a. SAA6D125E-3 c. SA6D125E-5
b. SAA6D125E-1 d. SAA6D125E-5

## Slide 20: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
18. Spesifikasi oli untuk final drive adalah ...
TO 30
TO 10
EO 30DH
HO 46HM

## Slide 21: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
19. Fuel yang dianjurkan untuk engine PC 400 – 8 adalah menggunakan….
a. ASTM grade 1 c. ASTM grade 3
b. ASTM grade 2 d. ASTM grade 4

## Slide 22: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
20. Safety critical part adalah……
Part yang berfungsi untuk menunjang keselamatan dalam pengoperasian unit.
Part kritikal yang dipasang pada unit untuk kepentingan safety.
Part yang dianjurkan untuk diganti dengan lifetime tertentu demi keselamatan dan keamanan operasi unit.
Part yang berhubungan dengan keselamatan kerja operator.

## Slide 23: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
21. Initial maintenance pada PC 400 – 8 adalah pada ... pertama.
250 jam
500 jam
750 jam
1000 jam

## Slide 24: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
22. Menurut OMM, membersihkan hydraulic tank strainer dilakukan setiap ...
500 jam
1000 jam
2000 jam
4000 jam

## Slide 25: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
23. Standar deflection pada track PC 400 – 8 adalah ...
10 – 20 mm
15 – 30 mm
15 – 20 mm
10 – 30 mm

## Slide 26: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
24. Gambar di bawah ini adalah pemeriksaan jumlah refrigerant pada system AC, jumlah refrigerant yang sesuai adalah ……
Gambar A
Gambar B
Gambar C
Antara B dan C

## Slide 27: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
25. Standar minimal ketinggian grease pada swing pinion saat dilakukan pengecekan adalah ...
51 mm
52 mm
53 mm
54 mm

## Slide 28: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
II. MATCHING

## Slide 29: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
Kondisi alat selalu dengan kemampuan prima, berdaya guna mekanis yang paling baik .
Bahan bakar dengan rentang titik didih dari 240⁰C - 350⁰C.
Massa suatu zat per volume.
Kemampuan oli untuk memisahkan diri dengan air.
Angka yang menunjukkan unsur kandungan basa dalam oli.
Menjaga dan membatasi tekanan di dalam radiator.
Titik temperatur terendah dimana pelumas mulai keluar dari grease.
Kapasitas pengisian oli (refill) untuk engine oil.
Pemeriksaan water pump dilakukan setiap ...
Mengganti filter oli hidrolik dilakukan setiap ...
2000 jam
Demulsibility
36 liter
TBN
Fuel (light diesel oil)
Moisture
37 liter
Best performance
38 liter
5000 jam
High availability
Vacuum valve
Kerosene
Density
Pressure valve
40 liter
4000 jam
Load carrying capacity
Drop point
Specific gravity
1000 jam

## Slide 30: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
III. TRUE - FALSE

## Slide 31: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
Corrective maintenance dibagi menjadi 2 macam yaitu repair & adjusment , schedule overhaul.
Ph yang baik untuk cooling system 8,5 – 10,5.
Satuan yang menunjukkan kekerasan relatif suatu grease adalah consistency.
Jumlah track roller pada PC 400 LC - 8 pada masing-masing sisi adalah 7 buah.
Kapasitas bucket PC400 LC - 8 adalah 1,7 m³.

## Slide 32: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
IV. FILL IN

## Slide 33: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P

## Slide 34: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
V. ESSAY

## Slide 35: PC 400 - 8
PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA
Integrated Mining Services
K P P
Sebutkan tujuan diadakannya maintenance pada alat berat !
Jelaskan 3 alasan mengapa fan belt harus diganti !
Jelaskan pengertian dari grafik di bawah !
Jelaskan mengapa di radiator perlu dipasang radiator valve !
Bagaimanakah cara melakukan bleeding udara pada system hydraulic pada masing-masing komponen ? dan jelaskan !